IP 10吋觸控式保全影像室內機型號: VTH5241DW

1 0 吋 TFT 電容式觸控螢幕 1024 × 600

IPC 監控

6組有線警報輸入，6組無線警報輸入（433MHz）

支援Micro SD卡，最大32GB

錄影 快照 需要 SD 卡

| 型號 | VTH5241DW |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式LINUX OS |
|  | 影像/聲音 |
| 影像壓縮格式 | H.264 |
| 聲音壓縮 | G.711 |
| 聲音輸入 | 麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 |
| 語音雙向對講 | 支援 |
|  | 顯示 |
| TFT 螢幕 | 10 吋， 1024 x 600 |
|  | 操作方式 |
| 輸入 | 觸控式面板 |
|  | 介面 |
| 有線警報輸入 | ６組 |
| 無線警報輸入 | 6組 |
| 警報輸出 | 1組 |
| RS485 | 1組 |
|  | 網路 |
| W i-Fi | I EEE802.11b/g/n |
| 乙太網路 | 10M/100Mbps |
| 網路協議 | TCP/IP |
|  | 一般 |
| 儲存 | Micro SD，最大支援32G |
| 安裝方式 | 壁掛 |
| 電源 | DC12V PoE(802.3af) |
| 電源功耗 | 標準<=1W，工作<=8W |
| 工作溫度 | -10°C~+55°C |
| 濕度 | 10%~90%RH |
| 尺寸 | 265×180×22mm |
| 淨重 | 1Kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.