Android 10吋數位室內監視器

型號: VTH5341G-W

Android 8.1

更用友善的UI設計

乙太網和wi-fi

10 '' TFT電容式觸摸屏，1024 × 600

Micro-sd卡可選，最大256GB

| 型號 | VTH5341G-W |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 操作系統 | Android 8.1 |
| 網絡協議 | IPv4、TCP、SIP、UDP、RTSP |
|  | 基礎 |
| 螢幕類型 | 電容屏 |
| 顯示螢幕 | 10英寸TFT LCD |
| 解析度 | 1024 × 600 |
| 視頻壓縮 | H.264 |
| 音頻壓縮 | PCM |
| 音頻輸入 | 1全向麥克風 |
| 音頻輸出 | 內置1.5W揚聲器 |
| 音頻模式 | 雙向語音呼叫 |
| 音頻增強 | 迴聲抑制/DNR |
| 音頻位元率 | 16KHz，16Bit |
|  | 功能 |
| 信息發布 | 可查看管理中心發布的文本公告 |
| 通信模式 | 全數位化 |
| 電梯控制 | 你可以通過室內監視器控制電梯 |
| 留下視頻或短信 | 是 (需要sd卡) |
| DND模式 | 可以設置請勿打擾期。 |
| 分機號碼 | 別墅: 4、公寓: 9 |
| Wi-fi | 支援 |
| 無線標準 | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| 無線頻率範圍 | 2.4GHz |
| 無線安全加密 | 64/128bit WEP，WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK，WPS |
| 存儲 | Micro SD存儲，最大空間256GB |
|  | 端口 |
| 使用者參數 | 1 |
| 脅迫卡(用戶) | 8 |
| 巡邏卡(用戶) | 1 |
| VIP卡(用戶) | 1 12V/100mA |
| 來賓卡(用戶) | 是，使用报警输入端口 |
| 禁用卡(用戶) | 1個10M/100M乙太網路 |

|  | 警報 |
| --- | --- |
| SOS | 支援 |
|  | 材質 |
| 外殼材質 | PC+ABS |
|  | 一般 |
| 顏色 | 黑色 |
| 電源 | 12V DC 1A 標準POE |
| 安裝 | 表面安裝 |
| 認證 | CE / FCC |
| 配件 | 提供表面安裝支架，報警帶狀電纜，RS-485電纜和電源插頭 |
| 尺寸 | 260 mm×170 mm×15 mm (不含端口) 260 mm×170 mm×25.4 mm (含端口) |
| 工作溫度 | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) |
| 工作濕度 | 10%RH–95%RH (非冷凝) |
| 工作高度 | <3000米 |
| 功耗 | <1.5W (待機), <7W (工作) |
| 重量 | 1.1kg(2.43lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.