IP門口機型號: VTO2202F-P

200萬像素CMOS攝像頭

機械按鈕，夜視和語音指示燈

PoE、160°視角

兼容VTH5222CH-S1和VTNS1006A-2

群呼

2線供電

鋁合金板

IP55和IK07

| 型號 | VTO2202F-P |
| --- | --- |
| 主機處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 攝影機 | CMOS低照度2MP高清彩色160°魚眼攝影機 |
| 視角 | H:160° |
| 焦距 | 1.95 mm |
| WDR | 支援 |
| 降噪 | 噪音抑制和迴聲消除 |
| 影像編碼 | H.264 |
| 幀率 | PAL:25 fps NTSC:30 fps |
| 聲音編碼 | G.711 U |
| 影像位元率 | 256K to 2M |
| 光補償 | IR補償 |
|  | 端口 |
| RS-485 | 1 |
| 警報輸出 | 1 |
| 鎖定控制 | 1組 |
| 門狀態檢測 | 1組 |
| Eoc | 1組 |
| 退出按鈕 | 1 |
| 防拆開關 | 1組 |
| 網路端口 | 1 |
| 電源輸出 | 12V/100mA |
|  | 警報參數 |
| 篡改警報 | 支援 |
| 門感應器超時報警 | 支援 |
| 警報輸入/輸出 | 支援 |
|  | 一般參數 |
| 聲音輸入 | 內建全向麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建揚聲器 |
| 狀態指標 | 呼叫&通訊＆解鎖 |
| 溝通方式 | 數據通信 |
| 解鎖模式 | 遠端解鎖 |
| 自動快照 | 支援 |
| 保留影像或短信 | 支援 |
| 儲存 | 擴充64 G TF卡 |
| WEB配置 | 支援 |
| 實時監控 | 支援 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.