–

別墅室外門口機

型號: VTO3221E-P

鍵盤別墅門禁系統

白光輔助照明

2MP CMOS攝像機

帶盲文的機械按鈕

鋁合金板，IP55，IK08

通過密碼和Mifare卡開門

| 型號 | VTO3221E-P |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式LINUX OS |
|  | 影像 |
| 影像壓縮 | H.264 |
| 攝像元件 | 1/2.9”2MP CMOS |
| 自動增益控制 | 白光 |
| 鏡頭 | 2mm |
| 視野角度 | D：140°，H：82° |
| 日/夜 | 彩色影像 |
|  | 聲音 |
| 聲音壓縮 | G.711 |
| 聲音輸入 | 全向麥克風 |
| 聲音輸出 | 內置揚聲器 |
| 雙向對講 | 支援雙工雙向對講 |
|  | 顯示 |
| 螢幕 | 2.3” OLED |
|  | 操作模式 |
| 面板 | 1 個機械按鈕 |
| 感應讀頭 | Mifare卡(13.56MHz) |
|  | 接點 |
| 門禁 | 1個繼電器輸出，1個RS485，1個反饋，1個退出按鈕，1個韋根輸入 |
| 警報輸入 | 1/1 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | 10M/100Mbps |
| 網路協議 | TCP/IP，SIP |
|  | 其他 |
| 防護等級 | IP55, IK08 |
| 防拆開關 | 1 組 |
| 安裝方式 | 預埋盒安裝 |
| 材質 | 鋁 |
| 電源供應 | DC 12V, 2A, PoE(802.3af) |
| 電源功耗 | 電源功耗 待機<=2W，工作<=7W |
| 工作環境濕度 | -40℃~+60℃ |
| 相對濕度 | 20%~95%RH |
| 尺寸 | 200mm×98mm×32mm |
| 重量 | 1.5kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.