IP 單按鍵影視門口機

型號:  VTO6210B/BW

100萬高畫質攝影機

強化玻璃面板，防水IP65

夜視功能&語音提示

影像&語音訊息

手機APP遠端對講功能

可與大華監視系統XVR、NVR、IPC系統整合

| 型號 | VTO6210B/BW |
| --- | --- |
| 主機處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像 |
| 影像壓縮 | H.264 |
| 攝像元件 | 1/4”1 MP CMOS |
| 鏡頭 | 3.6mm |
| 視野角度 | D：70°、H：60° |
| 日/夜 | 彩色影像 |
|  | 聲音 |
| 聲音壓縮 | G.711 |
| 聲音輸入 | 全向麥克風 |
| 聲音輸出 | 內置揚聲器 |
| 雙向對講 | 支援雙工雙向對講 |
|  | 操作模式 |
| 面板 | 觸控按鈕 |
| 讀頭 | Mifare Card |
|  | 接點 |
| 門禁 | 2 組(1 組開鎖繼電器輸出、1 組門禁控制模組) |
| 警報輸入 | 2 組(1 組開鎖按鈕、1 組反饋) |
| RS485 | 1組 |
|  | 網路 |
| ⼄太網路 | 10M/100Mbps |
| 網路協議 | TCP/IP |
|  | 一般 |
| 防護等級 | 防水IP65 |
| 防拆開關 | 1 組 |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
| 材質 | 強化玻璃 |
| 電源供應 | DC12V |
| 電源功耗 | 待機 <1W，工作<10W |
| 工作環境 / 相對濕度 | -30℃~+60℃ / 10%~90%RH |
| 尺寸 | 154.2×114.2×43mm |
| 重量 | 0.6kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.