H.265 16路智慧型五合一

XVR監控主機

型號: XVR5116HS-X

H.265+ / H.265雙流影像壓縮

IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失

智能搜索和智能影像系統

支援HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP影像訊號輸入

最多支援24路IPC，每路支援6MP，最高96Mbps接入頻寬

| 型號 | XVR5116HS-X |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| 影像輸入 | 16 路， BNC |
| HDCVI攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps,720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| AHD攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| CVB攝影機 | PAL/NTSC |
| IP攝影機 | 16+8 路，每路最高可達 6MP |
| 聲音輸入/輸出 | 1 輸入 (RCA) 1 輸出 (RCA) |
| 雙向對講 | 支援 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| 錄影速度 | 主碼流：第一和第二路5M-N (1~10fps），其他路4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF 1~25 / 30fps），輔碼流： D1 / CIF (1~15) |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) 警報，停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~ 60分鐘 (預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影 10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC( 僅適用 CH1) 、 G.711A 、 G.711U 、 PCM |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz ，每一路 16 bit |
| 聲音位元率 | 每一路 64 Kbps |
|  | 顯示 |
| 影像輸入 | 1組HDMI、1組VGA |
| 解析度 | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入 IP 1 、4 、 8 、 9 、 16 接入 IP 1 、4 、8 、 9 、 16 、 25 |
| OSD | 攝影機名稱、時間、影像遺失、攝影機鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 網路接口 | 1組RJ45 port，1000Mbps |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/ IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPnP、RTSP、UDP、SMTP NTP、DHCP、DNS、IP 過濾器、 PPPoE、DDNS、FTP、 警報伺服器、P2P、IP 搜索 |
| 最多上線人數 | 128 位使用者 |
| 手機監控功能 | 手機監控功能 iPhone 、 iPad 、 Android |
| 協議 | ONVIF 16.12 、 CGI |

|  | 影像偵測/警報 |
| --- | --- |
| 觸發事件 | 錄影、 PTZ 、巡視、影像推播、 E mai 、 FTP 、快 照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域 396(22×18) 、影像遺失、 篡改和分析 |
| 警報輸入/輸出 | N/A |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1 、 4 、 9 、 16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、數位變焦 |
| 備份模式 | USB設備、網路備份 |
|  | 儲存 |
| 內部硬碟 | 1 SATA Port (單顆支援12TB) |
| eSATA | N/A |
|  | 輔助接口 |
| USB | 1組USB 2.0，1組USB 3.0 |
| RS232 | N/A |
| RS485 | 1 Port ，用於 PTZ 控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 2A |
| 電源功耗 | 15W( 無硬碟) |
| 工作環境 | -10℃~+55℃ 濕度小於90% |
| 尺寸 | 1U，260×236×48mm |
| 重量 | 1.1kg(2.9 lb) 無硬碟 |
| 安裝方式 | 桌面安裝 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.