H.265  8/16路智慧型五合一4K

XVR監控主機

型號: XVR5208-16AN-4KL-X

H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作

IVS智慧型影像監控、人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失

智慧搜尋、人臉快速搜尋

同軸聲音/升級/警報，同一纜線多工傳輸設計

支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入

最多支援12路IPC，每路支援8MP，最高24Mbps接入頻寬

智能風扇設計，可依據CPU溫度自動開啟或關閉

手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

| 型號 | XVR5216AN-4KL-X |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| 影像輸入 | 8/16路， BNC |
| CVI 攝影機 | 4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps，720P@50/60fps，720P@25/30fps |
| AHD 攝影機 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI 攝影機 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| CVBS 攝影機 | PAL/NTSC |
| IP 攝影機 | 8+4路 /16+8 路，每路最高可達8MP |
| 聲音輸入/輸出 | 1 輸入(RCA)，1 輸出(RCA) |
| 雙向對講 | 支援 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 解析度 | 4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF |
| 錄影速度 | 主碼流：4K(1~7fps)、6MP(1~10fps)、5MP(1~12fps)、4MP/3MP(1~15fps)、 4M-N/1080P/720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25/30fps) 輔碼流：960H(1~15fps)、D1/CIF(1~25/30fps) |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~60 分鐘(預設60 分鐘)，事件前錄影1~30秒，事件後錄影10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC(僅適用CH1)、G.711A、G.711U、PCM |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz，每⼀路16 bit |
| 聲音位元率 | 每⼀路64 Kbps |
|  | 顯示 |
| 影像輸入 | 1 組HDMI、1 組VGA |
| 解析度 | HDMI：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入IP - 8CH：1、4、8、9 / 接入IP- 8CH：1、4、6、8、9、16 未接入IP - 16CH：1、4、8、9、16 / 接入IP- 16CH：1、4、6、8、9、16、25 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 網路接口 | 1 組RJ45 port，1000Mbps |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、 DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | Phone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF 16.12、CGI |

|  | 影像偵測/警報 |
| --- | --- |
| 觸發事件 | 錄影、 PTZ 、巡視、影像推播、 E-mai 、 FTP 、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域 396(22×18) 、影像遺失、 篡改和分析 |
| 警報輸入/輸出 | N/A |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1 、 4 、9 、16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下⼀個文件、上⼀個文件、 下⼀個頻道、上⼀個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB設備、網路備份 |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 2 SATA Portt (單顆支援12TB) |
| USB | USB2.0×1、 USB3.0×1 |
| RS485 | 1 Port ，用於 PTZ控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | 8CH:DC12V/4A，16CH:DC12V/5A |
| 電源功耗 | 8CH: <10W(無硬碟)，16CH: <20W (無硬碟) |
| 工作環境 | －10℃~+55℃ 濕度小於90% |
| 尺寸 | 1U，375×287×53mm |
| 重量 | 8CH: 1.5kg (3.3 lb)，16CH: 1.7kg (3.7 lb) |
| 安裝方式 | 桌面安裝 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.