8/16路 8硬碟 五合一 1080P

數位錄影主機

型號: XVR5808/16S-X

H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操

最多支援12/24路IPC，每路支援6/8MP，最大48 / 96Mbps輸入帶寬

4/8通道，支援絆縣和入侵；前2個通道支持“對象遺棄和丟失”

XVR5816S-X支持HDMI2進行點輸出

| 型號 | XVR5808/16S-X |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| 影像輸入 | 8/16路， BNC |
| HDCVI 攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| AHD 攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI 攝影機 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| CVBS 攝影機 | PAL/NTSC |
| IP 攝影機 | 8CH：8+4-ch,每路最高支援6百萬／16CH: 16+8-ch,每路最高支援8百萬 |
| 聲音輸入/輸出 | 8CH: 8/1, BNC／16CH: 16/1, BNC |
| 雙向對講 | 1 輸入/ 1輸出, BNC |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| 錄影速度 | 主碼流：1st & 2nd channel 5M-N（1~10fps）, others4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流：D1 / CIF (1~15fps) |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~ 6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測 (位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影 10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC(僅適用 CH1)、G.711A、G.711U、PCM |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz，每一路 16 bit |
| 聲音位元率 | 每一路 64 Kbps |
|  | 顯示 |
| BNC影像輸入 | 8CH：1 HDMI, 1 VGA, 1 TV 16CH: 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| 解析度 | 8CH:HDMI 1:1920×1080, 1280×1024, 1280×720 16CH:HDMI 1:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×7201920×1080,1280×1024, 1280×72 |
| 分割畫面 | 8CH: 未接入IP: 1/4/8/9，接入IP: 1/4/8/9/16 16CH:未接入IP: 1/4/8/9/16，接入IP: 1/4/8/9/16/25 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | 8CH: 1 RJ-45 Port (1000M)／16CH: 2 RJ-45 Ports(1000M) |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP,Alarm Server, P2P,IP Search |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |

| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| --- | --- |
| 協定 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
|  | 影像偵測／警報 |
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、Tour、影片、E-mail、快照、FTP蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(22x18)、影像遺失、篡改和分析 |
| 警報 | 8/16路輸入 |
| 繼電器輸出 | 6 |
|  | 儲存／輔助介面 |
| 回放分割畫面 | 8CH: 1/4/8 ／ 16CH: 1/4/8/16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下⼀個文件、上⼀個文件、 下⼀個頻道、上⼀個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB設備、網路備份 |
| 內部擴充 | 8 SATA Port (單顆支援12TB) |
| 外部擴充 | 1 eSATA Ports |
| USB | 8CH: 4 USB Ports (4 USB 2.0) ／ 16CH: 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) |
| RS485 | 1 port，用於PTZ控制 |
| RS232 | 1 port，用於PTZ控制 |
|  | 電源／環境／外觀 |
| 電源供應 | AC100V-240V, 50/60Hz |
| 電源功耗 | <35W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~+55°C，10%~ 90% RH |
| 尺寸 | 2U, 440mm×455mm×95mm (17.3" x 17.9" x 3.7") |
| 重量 | 7kg(無硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.