IoT 專業型8/16路五合一4K

XVR監控主機

型號: XVR7208/16A-4KL-X

H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作

IVS 智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失

IoT 物聯安防與 POS 功能、智慧搜尋、人臉快速搜尋

同軸聲音/升級/警報，同⼀線纜多⼯傳輸設計

支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入

最多支援 32 路 IPC，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬

智能風扇設計，可依據 CPU 溫度自動開啟或關閉

手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

| 型號 | XVR7208/16A-4KL-X |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| 影像輸入 | 8/16路， BNC |
| CVI 攝影機 | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,720P@25/30fps |
| AHD 攝影機 | 5MP、4MP、1080P@25/30fps，720P@25/30fps |
| TVI 攝影機 | 5MP、4MP、1080P@25/30fps，720P@25/30fps |
| CVBS 攝影機 | PAL/NTSC |
| IP 攝影機 | 8+8/16+16路，每路最高可達 8MP |
| 聲音輸入/輸出 | 4/1,(RCA) |
| 雙向對講 | 聲音輸入/輸出,RCA |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 解析度 | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| 錄影速度 | 主碼流：4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps);4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：:960H(1~15fps);D1/CIF(1~25/30fps) |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~ 6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測 (位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影 10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC(僅適用 CH1)、G.711A、G.711U、PCM |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz，每一路 16 bit |
| 聲音位元率 | 每一路 64 Kbps |
|  | 顯示 |
| 影像輸入 | 1組HDMI、1 組VGA |
| 解析度 | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 分割畫面 | 8CH: 未接入 IP： 1、4、8、9 / 接入 IP ：1、4、8、9、16 16CH: 未接入 IP： 1、4、8、9 、16 / 接入 IP ：1、4、8、9、16、25 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
|  | 網路 |
| 網路接口 | 1組RJ45 port，100Mbps |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF 16.12 、 CGI |

|  | 影像偵測/警報 |
| --- | --- |
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析 |
| 警報輸入 | ８路：８ 輸入 / １６路：1 6 輸入 |
| 繼電器輸出 | 3 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 8CH: 1/4/9，16CH: 1/4/9/16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、 上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB設備、網路備份 |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 2 SATA Port (單顆支援12TB) |
| USB | 2 組USB (1 組USB 2.0，1 組USB 3.0) |
| RS485 | 1 Port ，用於 PTZ 控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | 8CH: DC12V/4A ，16CH: DC12V/5A |
| 電源功耗 | 8CH: <10W ，16CH: <20W |
| 工作環境 | －-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 濕度10% ~ 90% RH |
| 尺寸 | 1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1") |
| 重量 | 8CH: 1.7kg (3.7 lb)，16CH: 1.8kg (4.0 lb) |
| 安裝方式 | 桌面安裝/機架式安裝 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.