4-CH 1-SATA

Ultra 265/H.265/H.264

網路型錄影主機

型號: NVR301-04S2-P4

●支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

●4通道輸入

●支持ONVIF一致性的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T.

●支持1路HDMI，1路VGA

●提供HDMI和VGA獨立輸出

●高達600萬像素的解析度錄製

●準確檢索，即時回放

●1個SATA硬碟，每個硬硬碟達10TB

●支持雲升級

www.uoi.com.tw

| 型號 | NVR301-04S2-P4 |
| --- | --- |
| 影像輸入 | 4-ch |
| 錄影頻寬 | 40Mbps |
| 連線頻寬 | 40Mbps |
| 客戶端連線上限 | 128 |
| 通訊協定 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| HDMI / VGA輸出 | HDMI: 1920x1080p / 60Hz，1920x1080p / 50Hz，1600x1200 / 60Hz，1280x1024 / 60Hz，1280x720 / 60Hz，1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080p / 60Hz，1920x1080p / 50Hz，1600x1200 / 60Hz，1280x1024 / 60Hz，1280x720 / 60Hz，1024x768 / 60 |
| 錄影解析度 | 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| 同步回放頻道數 | 4-ch |
| 長廊模式分割畫面 | 3/4 |
| 壓縮格式 | Ultra 265，H.265，H.264 |
| 即時瀏覽與回放 | 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| 解碼效能 | 1 x 6MP @ 20、1 x 5MP @ 30、2 x 4MP @ 25、2 x 3MP @ 30,4 x 1080p @ 25、8 x 960p @ 25,8 x 720p @ 30 |
| 硬碟數量 | 1 SATA接口 |
| 硬碟容量 | 10TB |
| 網路介面 | 1 x RJ45 10M/100M/1000M網路接孔 |
| USB 介面 | 後背板介面: 2 x USB2.0 |
| 支持標準 | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| 網路介面 | 4個獨立的100 Mbps PoE網絡接口 |
| 最大耗電量 | 單埠最高支援 30W ／ 整機最高支援 54W (各埠支援13.5W ) |
| 支援規格 | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| 電源 | 48V DC / 耗電量: <=10W( 不包含硬碟) |
| 工作溫度 | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), 濕度 ≤ 90% RH (非冷凝) |
| 尺寸 (W x D x H) | 260mm × 240mm × 46mm (10.2"×9.4"×1.8") |
| 重量 (不包含硬碟) | 1.1kg (2.43 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw