8-CH 1HDDs

Ultra 265/H.265/H.264

網路型錄影主機

型號: NVR301-08S2-P8

●支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

●8路輸入

●ONVIF支持的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T

●支援1-ch HDMI，1-ch VGA

●HDMI和VGA同時輸出

●高達６00萬像素的解析度錄製

●支援 １個SATA接口，儲存容量高達10TB

●支持雲端升級

www.uoi.com.t

.

| 型號 | NVR301-08S2-P8 |
| --- | --- |
| 影像輸入 | 8-ch |
| 錄影頻寬 | 50Mbps |
| 連線頻寬 | 40Mbps |
| 客戶端連線上限 | 128 |
| 通訊協定 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| HDMI/VGA 影像輸出 | HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| 錄影解析度 | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 同步回放頻道數 | 8-ch |
| 長廊模式分割畫面 | 3/4/5/7/9 |
| 壓縮格式 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| 即時瀏覽與回放 | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 解碼效能 | 1 x 6MP@20,1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30, 4 x 1080p@25, 8 x 960p@25,8 x 720p@30 |
| 硬碟數量 | 1 個SATA接口 |
| 硬碟容量 | 每顆硬碟最高支援到10TB |
| 網路介面 | 1 RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網路介面 |
| USB介面 | 後面板:2 x USB2.0 |
| 電源 | 52V DC 耗電量: ≤7W( 不含硬碟 ) |
| 供電標準 | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| 運作溫度與濕度 | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), 濕度 ≤90% 相對溼度 (未凝結) |
| 尺寸(WxDxH) | 260mm × 240mm × 46mm (10.2"×9.4"×1.8") |
| 重量(不含硬碟) | <= 1.1kg (2.43 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢

www.uoi.com.tw